## Slide 1: 瑞萨平台的自动化驱动测试方案
Xian Zheng
2024 – 03 - 18

## Slide 2: 目录
嵌入式系统中，驱动是什么，有什么作用？
常规驱动测试的流程是什么，存在哪些不便？
目前自动化驱动测试是怎样解决这些不便的？
自动化测试方案的改进

## Slide 3: 驱动是什么
设备驱动程序（英语：device driver），简称驱动程序（driver），是一个允许高阶（High level）电脑软件（computer software）与硬件（hardware）交互的程序，这种程序创建了一个硬件与硬件，或硬件与软件沟通的接口，经由主板上的总线（bus）或其它沟通子系统（subsystem）与硬件形成连接的机制，这样的机制使得硬件设备（device）上的资料交换成为可能。
------维基百科
通俗的说就一个可以控制硬件设备的程序。

## Slide 4: Flash驱动提供哪些东西
硬件设备：Macronix Flash
驱动提供的都是围绕特定Flash产品的特性

## Slide 5: 驱动位于工程中的位置
这里的上层应用可以是专门用于测试驱动所写的测试程序

## Slide 6: 驱动测试
使用驱动提供的api进行的样例测试

## Slide 7: 常规驱动测试的步骤是怎样的？
1.编译，连接
2.烧录
3.观察结果
4.记录

## Slide 8: 常规驱动测试存在哪些不便？
输出非标准化
手动调试
平台及软件的升级导致驱动无法使用，需要重新制作和测试
……

## Slide 9: 产生非标准化的原因
由于开发人员个人习惯，开发平台不同，开发软件版本不同，开发需求不同，所以输出print信息不同

## Slide 10: 关于输出非标准化是怎样解决的？
引入Greentea框架
  Greentea is the automated testing tool for Arm Mbed OS development. It's a test runner that automates the process of flashing development boards, starting tests and accumulating test results into test reports.
  Greentea 是用于 Arm Mbed OS 开发的自动化测试工具。 它是一个测试运行程序，可以自动执行烧录开发板、启动测试并将测试结果累积到测试报告中的过程。

## Slide 11: 有无Greentea的对比
项目截图，前后对比

## Slide 12: Greentea在项目中的应用
Greentea-pc为安装在pc上的程序

## Slide 13: 如何摆脱手动调试？
编写Python脚本实现简单的自动测试流程

## Slide 14: 版本1.0
Issue
  所有log堆叠在本地不利于统一管理
  功能模块太多会导致python脚本太复杂
  系统只能按顺序执行，修改执行顺序比较麻烦
本地文件目录结构

## Slide 15: 版本1.1
通过测试工程名称表控制执行顺序
将各个功能拆分成单个脚本再进行按需组合以适应不同需求
Issue
  本地工程容易丢失
  Log没有统一的管理

## Slide 16: 如何摆脱本地部署实现云端部署
Gitlab CICD的引入
  防止项目存储在本地导致意外丢失
  CI/CD 是一种持续的软件开发方法，您可以在其中持续构建、测试、部署和监视迭代代码更改。
RGW的引入
  用于存储每次产生的log，便于统一管理
使用git提供的submodule
  将所有功能脚本归于一个仓库便于统一管理
  子模块允许你将一个 Git 仓库作为另一个 Git 仓库的子目录。 它能让你将另一个仓库克隆到自己的项目中，同时还保持提交的独立。

## Slide 17: 版本2.0
Gitlab sever和runner之前要提前绑定
程序的所有流程在yml脚本中，该脚本提前存储在仓库中
Issue
  本版本将本地单个功能模块的脚本搬到每个测试工程仓库，导致仓库臃肿

## Slide 18: 版本2.1
本版本yml脚本流程为
  编译
  烧录
  收集log
  解析
  ……（邮件，静态分析等）
  存储
Issue
  Runner工作内容繁多
  硬件平台单一
  用户不友好，没有直观图表

## Slide 19: Flash阵列
后期可能的方向

## Slide 20: 简化Gitlab runner功能
引入node-red服务
  Node-RED is a programming tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
  Node-RED 是一种编程工具，用于以新颖有趣的方式将硬件设备、API 和在线服务连接在一起。
  It provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows using the wide range of nodes in the palette that can be deployed to its runtime in a single-click.
  它提供了一个基于浏览器的编辑器，可以使用面板中的各种节点轻松地将流连接在一起，只需单击一下即可将其部署到其运行时。
  低代码开发

## Slide 21: 版本3.0

## Slide 22: Gitlab-runner和node-red交互流程
Web展示也是由node-red实现

## Slide 23: 目前依旧存在的问题及后续改进方向
自动化触发条件不合理
使用界面对用户不友好

## Slide 24: 后续版本

## Slide 26: The End
Thanks